Регламент проверки и устранения повреждений каналов доступа Образовательных Учреждений к сети Интернет

Содержание:

- Введение

- Зоны ответственности

- Общие принципы проверки и устранения повреждений каналов.

- Порядок действий ответственного сотрудника ОУ
4.1      Процедура первичной диагностики неисправности.

- Порядок действий ответственного технического специалиста

РУС

6	Порядок действий ответственного технического специалиста

ЦТ

7	Порядок действий ответственного технического специалиста

Центрального узла сети передачи данных

8	Порядок действий ответственного технического специалиста

Филиала

9	Определения и сокращения

Приложения:

Приложение   №1   Функциональная   схема   организации   связи   с   распределением   зон

ответственности.

Приложение №2   Форма «Журнал контроля каналов доступа ОУ»

Приложение №3 Инструкция по заполнению «Журнала контроля каналов доступа ОУ»

Приложение №4 Форма «Журнал повреждений каналов доступа»

Приложение №5 Инструкция по заполнению «Журнала повреждений каналов доступа»

1. Введение

Настоящий регламент определяет порядок взаимодействия между ответственными представителями образовательных учреждений (ОУ) и техническими специалистами Алтайского филиала ОАО «Сибирьтелеком» в рамках работ связанных с эксплуатацией каналов доступа ОУ к сети Интернет.

Ответственные представители назначаются в каждом ОУ и дополнительно из общего числа ОУ выделены базовые ОУ, в которых назначаются ответственные представители базовых ОУ.

В соответствии со структурой компании со стороны Алтайского филиала ОАО «Сибирьтелеком» назначаются ответственные технические специалисты на уровнях: районного узла связи, центра телекоммуникаций, центрального узла сети передачи данных и аппарата управления филиала.

Алгоритмы взаимодействия при выполнении работ описаны в следующих разделах:

Порядок действий ответственного сотрудника ОУ

Порядок действий ответственного технического специалиста РУС

Порядок действий ответственного технического специалиста ЦТ

Порядок действий ответственного технического специалиста Центрального узла сети

передачи данных.

Порядок действий ответственного технического специалиста Филиала

2. Зоны ответственности

Всё сетевое, каналообразующее и абонентское оборудование, обеспечивающее доступ ОУ к сети Интернет, разделено на зоны ответственности.

Функциональная схема организации связи с распределением зон ответственности приведена в Приложении №1.

В зону ответственности оператора связи входит все сетевое коммуникационное, каналообразующее и абонентское оборудование доступа (модем и оборудование радиодоступа), с соответствующими   настройками.    Граница   зоны   проходит   на   уровне   порта   абонентского

оборудования   доступа,   к   которому   подключаются   компьютеры   или   другое   оборудование образовательного учреждения.

Для ОУ зона ответственности начинается с кабеля, соединяющего компьютер или другое сетевое оборудование образовательного учреждения с сетевым оборудованием из зоны ответственности оператора, и включает в себя техническое обеспечение работоспособности компьютеров, настройку параметров операционных систем, а также всех сервисных и прикладных программ.

3. Общие принципы проверки и устранения повреждений каналов.

Основной задачей настоящего регламента является обеспечение бесперебойного функционирования регионального сегмента технических средств доступа ОУ к сети Интернет. Регламент предусматривает двухсторонний контроль работоспособности каналов связи со стороны ОУ и со стороны оператора связи. Ответственный представитель ОУ ежедневно производит проверку работоспособности сети в соответствии с «Порядком действий ответственного сотрудника ОУ» и делает отметку в «Журнале контроля каналов доступа ОУ».

Со стороны оператора связи на центральном узле сети передачи данных установлен специализированный сервер, обеспечивающий непрерывный контроль работоспособности оконечного оборудования (модема) размещенного на территории каждого ОУ. Сервер мониторинга автоматически определяет работоспособность каналов связи и формирует ежесуточные отчеты, в которых фиксируются неактивные ОУ. Неактивным ОУ считается то, в котором не включалось (или неисправно) оборудование и не была проведена проверка работоспособности сети. Отчеты, содержащие списки неработающих школ, периодически направляются в краевой комитет по образования и управление Алтайского филиала «Сибирьтелеком».

Для осуществления ежедневного контроля со стороны оператора на уровне РУЭС и ЦТ в системе предусмотрен доступ к серверу мониторинга из корпоративной сети, с распределением прав для технических специалистов.

Доступ к серверу производится по паролю, при этом специалисту РУЭС выдается информация только об ОУ в зоне одного района, а для главного инженера полная информация по всему ЦТ.

В случае обнаружения повреждений со стороны ОУ ответственный сотрудник связывается по контактным телефонам с представителем оператора и в соответствии с «Порядком действий ответственного сотрудника ОУ» и «Порядком действий ответственного технического специалиста РУС» делаются отметки в «Журнале контроля каналов доступа ОУ» и «Журнале повреждений каналов доступа» со стороны оператора. При этом, технический специалист РУС информирует ответственного на уровне ЦТ и приступает к работам по устранению повреждений. Технические специалисты ЦТ в соответствии с «Порядком действий ответственного технического специалиста ЦТ» предоставляет информацию в сводку повреждений филиала и производит контроль устранения повреждения. После завершения работ по устранению повреждений технический специалист оператора и ответственный сотрудник ОУ закрывают повреждение в «Журнале повреждений каналов доступа» и «Журнале контроля каналов доступа ОУ».

4. Порядок действий ответственного сотрудника ОУ

при проверке работоспособности канала

Для проверки работоспособности канала доступа требуется выполнить следующий порядок действий:

- Включить компьютер

- Включить оборудование, установленное для доступа к сети Интернет (модем, маршрутизатор
с точкой доступа Wi-Fi)

3.	Дождаться загрузки операционной системы и всех приложений, которые автоматически
загружаются в начале работы (антивирусные программы и т.д.)

4.	Запустить программу-браузер (например, Internet Explorer)

5.	Попытаться   осуществить   доступ   к  официальному   Интернет-ресурсу   компании   ОАО
«РТКомм.РУ» по адресу www.rtcomm.ru

6.	Убедиться, что указанный ресурс доступен (в окне браузера должна отразиться следующая
картинка)